## Slide 1
SF6 meeting summary (2016-09-08)
 | Dinesh | Elisabetta | Sven | Kentaro | James
device | 400um GEM(CERN) | 3×50um GEM (Kapton,CERN) | 3×50um GEM (Kapton,CERN) | 100um GEM (Liquid Crystal Polymer, Scienrgy) | 120um gap micromegas (CERN)
Readout electronics | Single ORTEC amp | timepix | Single EV(?) amp | 8+8 strips Liq Ar amp | single
Drift, max E | 60cm 1kV/cm |  |  | 1cm, 10cm 0.4kV/cm | 
Pressure(Torr) | 20-100 | 150-370 |  | 20-152 | 
55Fe Eres(σ) | 25% | Landau | 4% | 30% | 
Max gain | 3000 | 5000 | 40000 | 2000 | 
Minority peak | SF5-, SF4- | hint |  | hint | 
others | Water contamination effect mobility measurement z-diffusion measurement (comparison with thermal limit) |  |  |  |